## Slide 1: Journée de l’environnement de l’APLK 14 septembre 2024 Chapelle Saint-Cyriac
Louis-Guillaume Fortin, ing. M.Sc Charles Poirier, ing. M.Sc
Direction générale des barrages
Ministère de l’environnement, de la lutte contre les Changements Climatiques, Faune et Parcs

## Slide 2: L’équipe de gestion des barrages

## Slide 3: Plan
Un peu d’histoire…
Le bassin versant et le réservoir Kénogami
Principes de gestion du réservoir
Gestion de la crue 2024
L’été 2024
Constats et conclusion

## Slide 4
Un peu d’histoire…
1924
1910 – Loi 1 GEORGES V. CHAPITRE 5 - sanctionnée le 4 juin
-> Autorise la création d’une commission chargée de proposer des règles pour fixer le régime des eaux du Québec.
1911 – Création de la Commission du régime des eaux courantes du Québec (29 décembre)
Simon-Napoléon Parent
Premier président - Commission du régime des eaux courantes du Québec
1911-1920
3°. De faire toutes suggestions qui seraient de nature à conduire à l’adoption de règles pratiques propres à protéger le domaine boisé de cette province appartenant à la couronne ou à des particuliers, et à encourager et faciliter l’utilisation des forces hydrauliques, tout en conciliant les intérêts de l’Agriculture, de l’industrie et des forêts avec le respect dû à la propriété ;

## Slide 5
1924
1916 – Demande des compagnies sur les rivières aux Sables et Chicoutimi
1923-24 - Travaux de constructions des ouvrages pour rehausser le niveau
1924 – Remplissage partiel du réservoir
1925 – Remplissage complet du réservoir
2020
1916
Un peu d’histoire…

## Slide 6
+7 m !
1924
Niveau (m)
Un peu d’histoire…

## Slide 7: Plan
Un peu d’histoire…
Le bassin versant et le réservoir Kénogami
Principes de gestion du réservoir
Gestion de la crue 2024
L’été 2024
Constats et conclusion

## Slide 8: Bassin versant du lac Kénogami
L’aménagement Kénogami – Bassin versant et réservoir
BV : 3400 km2
Réservoir : 57 km2

## Slide 9: Aménagement du lac Kénogami
BV : 3400 km2
Réservoir : 57 km2
Ouvrages de la DGB
12 digues
3 barrages :
L’aménagement Kénogami – Bassin versant et réservoir

## Slide 10: Aménagement du lac Kénogami
Saguenay
BV : 3400 km2
Réservoir : 57 km2
Ouvrages de la DGB
12 digues
3 barrages :
  Pibrac-Est et Ouest
    Riv. Aux Sables… en aval : partenaires :
    Production hydroélectrique :
     1 barrage ville Saguenay
      2 barrages PF Résolu
    De Portage-des-Roches
      Riv. Chicoutimi… en aval : partenaires :
    Production hydroélectrique :
      2 barrages ville Saguenay
      1 barrages PF Résolu
      1 barrage Elkem Métal
L’aménagement Kénogami – Bassin versant et réservoir

## Slide 11: Plan
Le bassin versant et le réservoir Kénogami
Principes de gestion du réservoir
Gestion de la crue 2024
L’été 2024
Constats et conclusion

## Slide 12
Assurer la sécurité des ouvrages et la sécurité du public
Assurer le contrôle du risque d’inondations
Respecter les besoins de la villégiature
  Durant la période estivale
Répondre aux besoins de production hydroélectrique
  Principalement en hiver
  Gestion de compromis en été
Collaborer avec les OBV
   CBLK (Comité de bassin du lac Kénogami et des rivières Chicoutimi et aux Sables)
Gestion « multi-objectifs » ou « multi critères » :
Principes de gestion du réservoir Kénogami

## Slide 13
Assurer la sécurité des ouvrages et la sécurité du public
Assurer le contrôle du risque d’inondations
Respecter les besoins de la villégiature
  Durant la période estivale
Répondre aux besoins de production hydroélectrique
  Principalement en hiver
  Gestion de compromis en été
Collaborer avec les OBV
   CBLK (Comité de bassin du lac Kénogami et des rivières Chicoutimi et aux Sables)
Gestion « multi-objectifs » ou « multi critères » :
Principes de gestion du réservoir Kénogami

## Slide 14
-> Au printemps, le ruissellement (les "apports") = eaux de fonte et de pluie  Au printemps : apports parfois très forts
  Abaissement essentiel :
  Libère de l’espace pour emmagasiner une partie du ruissellement printanier
  Diminue le risque d’inondations en aval (trop forts débits) ou en amont (rehaussement trop important) + réduit le risque d’érosion des berges
  *Ruissellement printanier permet en moyenne de remplir 3 fois le lac
Niveau du réservoir (m)
-> Les barrages contrôlant le réservoir permettent un abaissement hivernal du niveau (la "vidange hivernale")
Principes de gestion du réservoir Kénogami

## Slide 15
-> Au printemps, le ruissellement (les "apports") = eaux de fonte et de pluie  Au printemps : apports parfois très forts
  Abaissement essentiel :
  Libère de l’espace pour emmagasiner une partie du ruissellement printanier
  Diminue le risque d’inondations en aval (trop forts débits) ou en amont (rehaussement trop important) + réduit le risque d’érosion des berges
  *Ruissellement printanier permet en moyenne de remplir 3 fois le lac
Niveau du réservoir (m)
-> Les barrages contrôlant le réservoir permettent un abaissement hivernal du niveau (la "vidange hivernale")
Principes de gestion du réservoir Kénogami
  Remplissage visé à la fin du printemps :
  Activités de villégiature
  Soutien aux habitats fauniques (débits minimums en aval en étiages)

## Slide 16
2024
15 juin
Niveau du réservoir (m)
Depuis 2006 : plan de gestion estival
Objectifs:
  Favoriser la villégiature
  Réduire les risques d’inondation
Plage visée : entre 163,50 et 163,70 m
Saison estivale :
15 juin au 21 septembre
Principes de gestion du réservoir Kénogami

## Slide 17
2024
15 juin
27 mars 2024
Niveau du réservoir (m)
Apports printaniers forts -> remplissage assuré, mais risque d’inondation en fin de crue
Apports printaniers faibles -> pas de risque d’inondation, mais remplissage tardif
Principes de gestion du réservoir Kénogami
L’enjeu du remplissage au printemps

## Slide 18
2024
15 juin
27 mars 2024
Niveau du réservoir (m)
> 10 sem.
La crue printanière : durée et amplitude très variable : du début avril au début juin
Durée moyenne de 8 semaines… sur 10 semaines
Grande variabilité des apports durant la crue : tout peut arriver selon la pluie et la température
Apports printaniers forts -> remplissage assuré, mais risque d’inondation en fin de crue
Apports printaniers faibles -> pas de risque d’inondation, mais remplissage compromis
Principes de gestion du réservoir Kénogami
L’enjeu du remplissage au printemps

## Slide 19
Risques associées aux évènement importans en fin de remplissage
Ex.: 2013 - Fortes pluies au début juin
Principes de gestion du réservoir Kénogami

## Slide 20: Plan
Le bassin versant et le réservoir Kénogami
Principes de gestion du réservoir
Chronologie et gestion de la crue 2024
L’été 2024
Constats et conclusion

## Slide 21
Variables d’état connues avec une bonne précision
  Apports observés (eau arrivant au réservoir Kénogami)
  Niveau au réservoir
Variable d’état connue avec une certaine incertitude
  Neige au sol
Variables futures pratiquement inconnes : météo et apports prévus
Décision de gestion : débits évacués
  Les soutirages sont ajustés régulièrement sur la base d’analyses
Chronologie et gestion de la crue 2024
Données disponibles pour prendre la décision de gestion
Prévisions 6 jours
Observations 6 jours
Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 …
Fiabilité de l’info élevée …
… fiabilité diminue
Fiabilité nulle

## Slide 22
2024
15 juin
27 mars 2024
Niveau du réservoir (m)
> 10 sem.
Prévisions 6 jours
Observations 6 jours
Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 …
Fiabilité de l’info élevée …
… fiabilité diminue
Fiabilité nulle
Chronologie et gestion de la crue 2024
Rappel -> durée de la crue au réservoir Kénogami : 8 semaines

## Slide 23
Rappel : modèle hydrologique et incertitude
Couvert de neige (mm d’ÉEN)
Apports (m3/s)
Niveau (m)
Neige : ~ 15ième percentile
Début de crue hâtif
Début de remplissage hâtif
Chronologie et gestion de la crue 2024

## Slide 24
15 juin
Niveau du réservoir (m)
15 avril
ESP1 = 100%
ESP2 = 100%
25 avril
ESP1 = 94%
ESP2 = 97%
 Passage aux Qmin selon plan de gestion
29 avril
ESP1 = 70%
ESP2 = 93% (seuil 25%)
1er Mai
Photos du lac publiées sur Facebook …
15 mai
ESP1 = 23%
ESP2 = 88% (seuil 15%)
21 mai
ESP1 = 69% mais 89% si passe aux Qmin estivaux
ESP2 = 61% mais 85% si passe aux Qmin estivaux
27 mai – Lors de la rencontre hebdomadaire avec les producteurs : Exposé de la situation. Minimum historique.
Analyse : +40 cm si passage au Qmin estivaux.
 Producteurs choisissent de dévier du plan de gestion, se mettent à 10 + 20 = 30 m3/s
Caractérisation, par bilan hydrique :
du volume de crue au 31 mai 2024
Du volume évacué au 31 mai 2024
Chronologie et gestion de la crue 2024
ESP ou Extended Streamflow Prediction
Outil d’analyse utilisé à la DGB qui permet d’estimer les probabilités d’atteindre le niveau 163,50 m en date du 15 juin

## Slide 25
Gestion de la crue 2024
Les 20 plus faibles volumes de crue.
Échantillon total de 107 crues printanières
2024 : 4ième plus faible sur 107 années
Pas aussi faible en 68 ans (1956)
Volume cumulé des apports hydriques du 1er mars au 31 mai

## Slide 26
Gestion de la crue 2024
Les 20 plus faibles volumes de débits évacués
Échantillon total de 110 volumes
2024 : 6ième plus faible sur 110 années
Cohérent avec 4ième plus faible volume de crue crue)
Débits évacués cumulé des apports hydriques du 1er mars au 31 mai

## Slide 27
15 juin
Niveau du réservoir (m)
15 avril
ESP1 = 100%
ESP2 = 100%
25 avril
ESP1 = 94%
ESP2 = 97%
 Passage aux Qmin selon plan de gestion
29 avril
ESP1 = 70%
ESP2 = 93% (seuil 25%)
1er Mai
Photos du lac publiées sur Facebook …
15 mai
ESP1 = 23%
ESP2 = 88% (seuil 15%)
21 mai
ESP1 = 69% mais 89% si passe aux Qmin estivaux
ESP2 = 61% (seuil 15%) mais 85% si passe aux Qmin estivaux
27 mai – Lors de la rencontre hebdomadaire avec les producteurs : Exposé de la situation. Minimum historique.
Analyse : +40 cm si passage au Qmin estivaux.
 Producteurs choisissent de dévier du plan de gestion, se mettent à 10 + 20 = 30 m3/s
Caractérisation, par bilan hydrique :
du volume de crue au 31 mai 2024
Du volume évacué au 31 mai 2024
6 juin
Un gros système météo est prévu !
Chronologie et gestion de la crue 2024
ESP ou Extended Streamflow Prediction
Outil d’analyse utilisé à la DGB qui permet d’estimer les probabilités d’atteindre le niveau 163,50 m en date du 15 juin

## Slide 28
Cumul de pluie prévu sur du 6 jours, du 7 juin AM au 13 juin AM
Modèle atmosphérique canadien
Modèle atmosphérique américain
Gestion de la crue 2024 : Prévisions du 7 juin 2024

## Slide 29
Atteinte du niveau estival tardif (163,50 m le 30 juin) pour une crue classée 4ième plus faible sur 107 années
15 juin
Chronologie et gestion de la crue 2024
Système du 6 juin insuffisant pour atteindre la cote de 163,50 m au 15 juin

## Slide 30
Dans les 27 dernières années, le réservoir a été vidangé à une cote plus basse que ce printemps… 22 fois (81% de la période)
À propos de la vidange 2024
au réservoir Kénogami

## Slide 31: Plan
Le bassin versant et le réservoir Kénogami
Principes de gestion du réservoir
Gestion de la crue 2024
L’été 2024
Constats et conclusion

## Slide 32
Été très sec au Lac Kénogami
Pendant ce temps ailleurs au Québec…
Tempête Debby, cumul du 8 au 12 août
Pluies cumulées de 125 mm en 36 h !
Fortes pluies, cumul du 23 au 24 juin

## Slide 33
Été très sec au Lac Kénogami
Pendant ce temps ailleurs au Québec…
Tempête Debby, cumul du 8 au 12 août
Pluies cumulées de 100 à plus de 150 mm en 24h !

## Slide 34
Bilan des derniers 6 mois
Les 20 plus faibles volumes de crue.
Échantillon total de 107 crues printanières
2024 : 4ième plus faible sur 107 années
Pas aussi faible en 68 ans (1956)
Notez l’aplatissement de la courbe
Volume cumulé des apports hydriques du 1er mars au 10 septembre
2024 : Plus faible volume d’apports printemps-été en 107 années
Environ 20% moins d’eau que la deuxième année la plus faible

## Slide 35
Les 20 plus faibles volumes de crue.
Échantillon total de 107 crues printanières
2024 : 4ième plus faible sur 107 années
Pas aussi faible en 68 ans (1956)
Notez l’aplatissement de la courbe
Débits évacués cumulé des apports hydriques du 1er mars au 10 septembre
Bilan des derniers 6 mois
2024 : Plus faible volume évacué printemps-été en 107 années : cohérent avec le plus faible volume d’apports

## Slide 36: Plan
Le bassin versant et le réservoir Kénogami
Principes de gestion du réservoir
Gestion de la crue 2024
L’été 2024
Constats et conclusion

## Slide 37
Constat et conclusion
Les usages et besoin en amont et en aval des ouvrages de retenues du réservoir Kénogami ont beaucoup évolués au cours du dernier siècle.
Le volume de crue total au réservoir Kénogami est très variable d’année en année et les risques d’inondation ou de sécheresse sont bien réel.
Le plan de gestion en vigueur depuis 2006 est adapté à la réalité du 21ème siècle et tient compte des besoins des différents utilisateurs de l’eau et permet de maintenir un équilibre entre l’amont et l’aval tant en période de sécheresse que de crue importante.
Pour remédier à la faiblesse de la prévision météorologique sur le moyen terme, le recours à des outils d’aide à la décision statistiques (probabilités d’atteindre un seuil) est de plus en plus mis de l’avant
Le plan de gestion avec ses niveaux cibles n’est en aucun cas une garantie que l’ensemble des utilisateurs verra son usage optimisé peu importe les conditions.

## Slide 38
La DGB demeure en tout temps transparente, les décisions de gestion sont toujours disponibles sur le site internet. Les riverains sont conscients que Dame Nature est responsable des conditions extrêmes
Les producteurs hydroélectriques ont agi en bons citoyens corporatifs, en décidant de subir des pertes de revenus pour favoriser le remplissage à la fin du printemps malgré le plan de gestion leur permettant de produire davantage.
Constat et conclusion

## Slide 39
Merci de votre attention !